- HINDAMISSTANDARD

Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3

Sisukord:

- Üldine informatsioon

- Hindamiskriteeriumid

- Hindamise meetodid, hindamisülesanded

- Kutseeksami korraldus

- Hindamisprotokollid

Lisa 1 Testi teemad ja materjalid

- Üldine informatsioon

1.1 Hindamisstandard on koostatud Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3 kutsestandardi alusel kutseoskuste hindamiseks kutse taotlemisel.

1.2 Kutseoskusi hindab kutsekomisjoni poolt moodustatud vähemalt kolmeliikmeline hindamiskomisjon, kus on esindatud tööandjad ja koolitajad.

1.3 Hindamine viiakse läbi kutse andja poolt tunnustatud ühes või mitmes hindamiskeskuses.

1.4 Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja kutse hinnatavad kompetentsid:

- tööprotsessi ettevalmistamine B.2.1

- tööpingi hooldustööde tegemine B.2.2

- detailide töötlemisega seotud kompetents  (valitakse üks kompetents B.2.3, B.2.4 ja B2.5 seast):

- detailide töötlemine konventsionaalsel freespingil B.2.3

- detailide töötlemine konventsionaalsel treipingil B.2.4

- detailide töötlemine konventsionaalsel lihvpingil B.2.5

  - Kutset läbivaid kompetentse B.2.6 hinnatakse integreeritult kõigi teiste kutsestandardis toodud kompetentside hindamisega.

2.	Hindamiskriteeriumid

2.1 Hindamiskriteeriumid väljendavad tõendatavate kompetentside nõutavat taset. Hindamiskriteeriumid tulenevad kutsestandardi  kompetentside tegevusnäitajatest p B.2.

1. Freesija, tase 3 kutse hindamiskriteeriumid

Saab aru konventsionaalsete freespinkide tööpõhimõtetest ja nende tehnilistest võimalustest; Oskab valida tööreziime vastavalt detaili joonisele; teab valitud tööpinkide koordinaattelgi; teab tehnilist joonestamist; omab ülevaadet materjaliõpetuse alustest (teras, malm, värvilised metallid, vastavad markeeringud, termotöötlemine); omab ülevaadet tolereerimise alustest (istud, tolerantsid, piirhälbed ja -mõõtmed); oskab arvutada mõõtmete piirmõõtmeid; teab lõiketöötluse aluseid (lõikeinstrumendi lõikeosa geomeetria, jahutus- ja määrde vedelikud); kirjeldab konventsionaalse freespingi töö jälgimise meetodeid, rikkele viitavaid märke; omab ülevaadet enamlevinud rikketüüpidest, nende ennetamise meetoditest; teab ohutustehnika reegleid, tööpingi kasutamisel vajalikke turvameetmeid ja isikukaitsevahendeid; oskab lugeda tööjoonist koos tehniliste tingimustega; kasutab tööks vajalikke mõõtevahendeid (nihik, nurgamõõtja, kruvik jne.) ja teab nende kasutuspõhimõtteid; omab üldteadmisi troppimisest ja tõsteseadmetest; omab teadmisi töötlemisprotsessidest ja erinevate pindade töötlemisest (sooned, astmed, avad); oskab kasutada mitmesuguseid lisaseadmeid, lõikeinstrumente, ülesseade- ja kinnitusrakiseid ; töötleb detaili vastavalt tööjoonisele konventsionaalses tööpingis täpsusega kuni ISO IT 14; kontrollib detailide mõõtmete tööjoonisele vastavust kasutades mõõtmiseks sobivalt valitud mõõteriistu; kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid; töö lõpetades korrastab töökoha ja tööpingi; sorteerib utiliseerimisele kuuluva materjali.

Treial, tase 3 kutse hindamiskriteeriumid

Saab aru konventsionaalsete treipinkide tööpõhimõtetest, tehnilistest võimalustest ja oskab valida tööreziime, teab valitud tööpinkide koordinaattelgi; teab tehnilist joonestamist; omab ülevaadet materjaliõpetuse alustest (teras, malm, värvilised metallid, vastavad markeeringud, termotöötlemine); omab ülevaadet tolereerimise alustest (istud, tolerantsid, piirhälbed ja -mõõtmed); oskab arvutada mõõtmete piirmõõtmeid; teab lõiketöötluse aluseid (lõikeinstrumendi lõikeosa geomeetria, jahutus- ja määrdevedelikud); omab ülevaadet enamlevinud rikketüüpidest, nende ennetamise meetoditest; teab ohutustehnika reegleid, tööpingi kasutamisel vajalikke turvameetmeid ja isikukaitsevahendeid; oskab lugeda tööjoonist koos tehniliste tingimustega; kasutab tööks vajalikke mõõtevahendeid (nihik, nurgamõõtja, kruvik jne.) ja teab nende kasutuspõhimõtteid; omab üldteadmisi troppimisest ja tõsteseadmetest; omab teadmisi töötlemisprotsessidest ja mitmesuguste pindade töötlemisest (erinevad keermed, koonuspinnad, sooned, avad); oskab kasutada mitmesuguseid lisaseadmeid, lõikeinstrumente, ülesseade- ja kinnitusrakiseid ; töötleb detaili vastavalt tööjoonisele konventsionaalses tööpingis täpsusega kuni ISO IT 12; kontrollib detailide tööjoonisele vastavust kasutades mõõtmiseks sobivalt valitud mõõteriistu; kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid; töö lõpetades korrastab töökoha ja tööpingi; sorteerib utiliseerimisele kuuluva materjali.

3. Lihvija, tase 3 kutse hindamiskriteeriumid

1) saab aru erinevate konventsionaalsete lihvpinkide tööpõhimõtetest ja nende tehnilistest võimalus- test; 2) oskab valida tööreziime vastavalt detaili joonisele; 3) teab valitud tööpingi koordinaattelgi; 4) teab tehnilist joonestamist; 5) omab ülevaadet materjaliõpetuse alustest (teras, malm, värvilised metallid, vastavad markeerin- gud, termotöötlemine); 6) omab ülevaadet tolereerimise alustest (istud, tolerantsid, piirhälbed ja -mõõtmed); 7) oskab arvutada mõõtmete piirmõõtmeid; 8) teab lihvimisel kasutatavaid abrasiivmaterjale ja sideaineid, markeeringuid, jahutus- ja määrdevede- likke; 9) kirjeldab konventsionaalse lihvpingi töö jälgimise meetodeid, rikkele viitavaid märke; 10) omab ülevaadet enamlevinud rikketüüpidest, nende ennetamise meetoditest; 11) teab ohutustehnika reegleid, tööpingi kasutamisel vajalikke turvameetmeid ja isikukaitsevahen- deid; 12) oskab lugeda tööjoonist koos tehniliste tingimustega; 13) kasutab tööks vajalikke mõõtevahendeid (nihik, nurgamõõtja, kruvik jne.) ja teab nende kasutuspõ- himõtteid; 14) omab üldteadmisi troppimisest ja tõsteseadmetest; 15) omab teadmisi töötlemisprotsessidest, pindade töötlemisest (sooned, astmed, avad); 16) oskab kasutada mitmesuguseid lisaseadmeid, ülesseade- ja kinnitusrakiseid ; 17) töötleb detaili vastavalt tööjoonisele konventsionaalses tööpingis täpsusega kuni ISO IT 10; 18) kontrollib detailide mõõtmete tööjoonisele vastavust kasutades mõõtmiseks sobivalt valitud mõõ- teriistu; 19) kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid; 20) töö lõpetades korrastab töökoha ja tööpingi;

3 Hindamise meetodid, hindamisülesanded

3.1 	Kutse kompetentse hinnatakse järgmiste meetoditega:

- kirjalik teoreetiliste teadmiste test;

- praktiline töö vastaval tööpingil.

3.2	Meetod 1 - kirjalik teoreetiliste teadmiste test

Kirjaliku teadmiste testiga kontrollitakse, kas ja millises ulatuses taotleja valdab tööks vajalikke üldteoreetilisi ning tehnoloogiaspetsiifilisi teadmisi.

Teoreetiliste teadmiste test koosneb 40-st erineva raskusastmega küsimusest:

- 30 küsimust käsitlevad üldisi teadmisi;

- 10 küsimust käsitlevad tehnoloogiaga seotud spetsiifilisi teadmisi.

Testi positiivseks sooritamiseks peab taotleja õigesti vastama vähemalt 60% üldiste teadmiste küsimustest ja 60% spetsiifiliste teadmiste küsimustest.

Testi sooritamiseks ette nähtud aeg on 60  minutit.

3.3 Meetod 2 - praktiline tööülesanne;

- praktilise tööülesandega selgitatakse välja kutse taotleja käeliste oskuste tase ning see, kas ja kuidas ta oma teoreetilisi teadmisi praktikas kasutada oskab;

enne praktilise töö alustamist peab taotleja:

- tutvuma detaili tööjoonisega

- läbima tööohutuse instruktaaži;

- taotlejale antakse tööpingi ettevalmistamiseks, häälestamiseks ja ühe detaili valmistamiseks konventsionaalsel  tööpingil maksimaalselt 45 min.

- taotleja esitab valmistatud detaili koos mõõteprotokolliga hindamiskomisjonile;

- praktiline töö loetakse sooritatuks, kui taotleja praktilise tööga seotud kompetentsid vastavad hindamisprotokollis (vt p 5.1, 5.2 või 5.3) toodud nõuetele;

- tööohutusnõuete tahtlikul eiramisel loetakse praktiline töö mitte sooritatuks.

4 Kutseeksami korraldus

4.1 Testi sooritama tulles esitab taotleja hindamiskomisjonile kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID kaart).

4.2 Testi sooritamise ajal on ruumis lubatud viibida ainult vahetult hindamisega seotud isikutel, kui hindamiskomisjon ei ole otsustanud teisti.

4.3	 Eksamil saab kasutada ainult hindamiskomisjoni poolt lubatud teabematerjale.

4.4	Taotlejal on ruumis keelatud:

- mobiiltelefonide jm. sidevahendite kasutamine;

- häirida oma tegevusega teisi osalejaid või komisjoni liikmeid.

  - praktilise töö sooritamine toimub kutse andja poolt tunnustatud eksamikeskuses;

  - Praktilise töö käigus võib hindamiskomisjon esitada taotlejale täiendavaid küsimusi tööprotsessi, sellega seotud teadmiste ja tööohutuse kohta (kuni 5 min);

4.7 Kutse andja koostöös  tunnustatud eksamikeskusega võimaldab taotlejale

praktilise töö sooritamiseks:

-	töökorras (passistatud) konventsionaalse metallilõikepingi;

-	seadme kasutamise juhendi;

-	toorikud detaili (detailide) valmistamiseks;

-	rakised ja instrumendid, mille hulgast taotleja valib sobivad;

-	taadeldud mõõtmisvahendid, mille hulgast taotleja valib sobivad;

-	abivahendid, tulenevalt töö iseloomust;

-	üldotstarbelised- ja isikukaitsevahendid;

-	detailide tööjoonised;

-	mõõteprotokolli blankett, tolerantside tabelid.

5.Hindamisprotokollid

Hindamisel täidetakse iga taotleja kohta personaalne hindamisprotokoll

5.1 Freesija, tase 3  hindamisprotokoll

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Kuupäev: _______________

| Teoreetiliste teadmiste hindamine | Hinnang | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Üldine osa 25 punkti max.: punktide arv = ; % = | vastab/ei vasta |  |
| Spetsiifiline osa 15 punkti max.: punktide arv = ; % = | vastab/ei vasta |  |
| Teoreetiliste teadmiste hindamise tulemus: | Sooritatud /mittesooritatud |  |

Hindamiskomisjoni koosseis:

Hindamiskomisjoni esimees:

Hindamiskomisjoni liige:

Hindamiskomisjoni liige:

Kuupäev: ____ / ____ /_____.a

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Kuupäev: _______________

| PRAKTILINE TÖÖ konventsionaalsel freespingil, töö nr. | Hinnang | Märkused |
| --- | --- | --- |
| 1)kontrollib töökoha korrasolekut ja ohutust (alustab tööd korrasoleva tööpingiga); | vastab/ei vasta |  |
| 2) valmistab ette ja seadistab tööpingi tööjoonisega ettenähtud detaili töötlemiseks ; | vastab/ei vasta; |  |
| 3) kasutab tööpingil töötamisel nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid; | vastab/ei vasta; |  |
| 4) valmistab etteantud ajapiiris tööpingil detaili vastavalt tööjoonisele; | vastab/ei vasta; |  |
| 5) detaili töötlemisel kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid; | vastab/ei vasta |  |
| 6) tööriistade, seade- ja kinnitusrakiste kasutamine | vastab/ei vasta |  |
| 7) kontrollib detaili tööjoonisele vastavust kasutades mõõtmiseks sobivalt valitud mõõteriistu; | Vastab/ei vasta |  |
| 8) töö lõpetades korrastab töökoha ja tööpingi; | vastab/ei vasta |  |
| Praktilise töö hindamise tulemus | sooritatud/ mittesooritatud |  |

# Hindamise lõpptulemus: Freesija, tase 3 sooritatud / mitte sooritatud :  ____________________

Hindamiskomisjoni koosseis:

Hindamiskomisjoni esimees:

Hindamiskomisjoni liige:

Hindamiskomisjoni liige:

Kuupäev: ____ / ____ /_____.a

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Kuupäev: _______________

5.2 Treial, tase 3  hindamisprotokoll

| Teoreetiliste teadmiste hindamine Hinnang Märkused Üldine osa 25 punkti max.: punktide arv = ; % = vastab/ei vasta Spetsiifiline osa 15 punkti max.: punktide arv = ; % = vastab/ei vasta Teoreetiliste teadmiste hindamise tulemus Sooritatud /mittesooritatud Hindamiskomisjoni koosseis: Hindamiskomisjoni esimees: Hindamiskomisjoni liige: Hindamiskomisjoni liige: Kuupäev: ____ / ____ /_____.a Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________ Kuupäev: _______________ |
| --- |
| PRAKTILINE TÖÖ konventsionaalsel treipingil, töö nr. | Hinnang | Märkused |
| 1) kontrollib töökoha korrasolekut ja ohutust (alustab tööd korrasoleva tööpingiga); | vastab/ei vasta |  |
| 2) valmistab ette ja seadistab tööpingi tööjoonisega ettenähtud detaili töötlemiseks; | vastab/ei vasta; |  |
| 3) kasutab tööpingil töötamisel nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid; | vastab/ei vasta; |  |
| 4) valmistab etteantud ajapiiris tööpingil detaili vastavalt tööjoonisele, | vastab/ei vasta; |  |
| 5) detaili töötlemisel kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid | vastab/ei vasta |  |
| 6) tööriistade, seade- ja kinnitusrakiste kasutamine; meeterkeerme lõikamine teraga. | vastab/ei vasta |  |
| 7) kontrollib detaili tööjoonisele vastavust kasutades mõõtmiseks sobivalt valitud mõõteriistu; | vastab/ei vasta |  |
| 8) töö lõpetades korrastab töökoha ja tööpingi; | vastab/ei vasta |  |
| Praktilise töö hindamise tulemus | sooritatud/ mitte sooritatud |  |

# Hindamise lõpptulemus: Treial, tase 3 sooritatud / mitte sooritatud :  ______________________

Hindamiskomisjoni koosseis:

Hindamiskomisjoni esimees:

Hindamiskomisjoni liige:

Hindamiskomisjoni liige:

Kuupäev: ____ / ____ /_____.a

5.3 Lihvija, tase 3  hindamisprotokoll

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Kuupäev: _______________

| Teoreetiliste teadmiste hindamine | Hinnang | Märkused |
| --- | --- | --- |
| Üldine osa 25 punkti max.: punktide arv = ; % = | vastab/ei vasta |  |
| Spetsiifiline osa 15 punkti max.: punktide arv = ; % = | vastab/ei vasta |  |
| Teoreetiliste teadmiste hindamise tulemus | Sooritatud /mittesooritatud |  |

Hindamiskomisjoni koosseis:

Hindamiskomisjoni esimees:

Hindamiskomisjoni liige:

Hindamiskomisjoni liige:

Kuupäev: ____ / ____ /_____.a

Taotleja ees-ja perekonnanimi:_______________

Kuupäev: _______________

| PRAKTILINE TÖÖ konventsionaalsel lihvpingil, töö nr. | Hinnang | Märkused |
| --- | --- | --- |
| 1)kontrollib töökoha korrasolekut ja ohutust (alustab tööd korrasoleva tööpingiga); | vastab/ei vasta |  |
| 2) valmistab ette ja seadistab tööpingi tööjoonisega ettenähtud detaili töötlemiseks; | vastab/ei vasta; |  |
| 3) kasutab tööpingil töötamisel nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid; | vastab/ei vasta; |  |
| 4) valmistab etteantud ajapiiris tööpingil detaili vastavalt tööjoonisele; | vastab/ei vasta; |  |
| 5) detaili töötlemisel kasutab ergonoomilisi ja ohutuid töövõtteid; | vastab/ei vasta |  |
| 6) tööriistade, seade- ja kinnitusrakiste kasutamine | vastab/ei vasta |  |
| 7) kontrollib detaili tööjoonisele vastavust kasutades mõõtmiseks sobivalt valitud mõõteriistu; | Vastab/ei vasta |  |
| 8) töö lõpetades korrastab töökoha ja tööpingi; | vastab/ei vasta |  |
| Praktilise töö hindamise tulemus | sooritatud/ mittesooritatud |  |

# Hindamise lõpptulemus: Lihvija, tase 3 sooritatud / mitte sooritatud :  ____________________

Hindamiskomisjoni koosseis:

Hindamiskomisjoni esimees:

Hindamiskomisjoni liige:

Hindamiskomisjoni liige:

Kuupäev: ____ / ____ /_____.a

Lisa 1

Testi teemad:

a) materjaliõpetus, markeerimine;

b) tolereerimise alused;

c) lõiketöötluse alused ja tööreziimide parameetrid;

d) metalli töötlemise erinevad tehnoloogiad;

e) erinevad mõõtevahendid;

g) tehnilise dokumentatsiooni lugemine (sh. tööjoonised, tolerantsid, pinnakaredus);

h) üldine tööohutus.

Testi spetsiifiline osa sisaldab tõendatava(te) tehnoloogia(te)ga seotud spetsiifilisi küsimusi.

Testi küsimuste koostamisel on kasutatud järgmisi materjale:

1)Kutsestandard / Konventsionaalsetel metallilõikepinkidel töötaja, tase 3 (SA Kutsekoda);

2) Tolerantsid ja istud (Mait Purde, TKTK 2005a.);

3) Mehaanikainseneri käsiraamat, TTÜ 2013a.;

4) Materjalitehnika /Konstruktsioonmaterjalide tehnoloogia (P.Kulu,J.Kübarsepp,A.Laansoo,R.Veinthal,  TTÜ  2015a.);

5) Materjalitehnika /Tehnomaterjalid  (P.Kulu,J.Kübarsepp,A.Laansoo,R.Veinthal,  TTÜ 2015a.)

6) Mehaanilise töötlemise tehnoloogiad ja kasutatavad seadmed. Õppematerjal kutsekoolidele (V.Põldmaa, Tallinn 2014a.);

7) Joonestamine/Tehniline joonestamine (U.Asi, Tallinn 2013a.)

# Footnotes

http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10564430